Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminy Wielka Nieszawka

Załącznik nr 1 Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wielka Nieszawka

Dokument: 		Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wielka Nieszawka

Zamawiający:		Gmina Wielka Nieszawka

ul. Toruńska 12

87-165 Cierpice

Wykonawca:		Dorfin Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Głowackiego 20

87-100 Toruń

T +48 56 567 55 91

F +48 56 475 45 47

www.GrantThornton.pl

Member of Grant Thornton International Ltd

Data: 			październik 2015 - marzec 2016 r.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Toruniu

Mapa 1. Schemat infrastruktury elektroenergetycznej na obszarze Gminy Wielka Nieszawka	1

Tabela 1. Szczegółowy wykaz stacji transformatorowych SN/nN Energa-Operator S.A.	2

Tabela 2. Szczegółowy wykaz stacji transformatorowych SN/nN – urządzenia obce	3

Tabela 3. Charakterystyka energetyczna pompy ciepła na obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji „Olender” w roku 2013	5

Tabela 4. Charakterystyka energetyczna pompy ciepła na obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji „Olender” w roku 2014	5

Tabela 5. Wykaz energetyczno-środowiskowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	6

Tabela 6. Wykaz energetyczno-środowiskowy infrastruktury oświetlenia ulic	12

Tabela 7. Wykaz taboru wykorzystywanego do realizacji zadań własnych Gminy	13

Tabela 8. Wykaz pojazdów wraz z strukturą paliwową wg raportu CEPIK w roku 2013	14

Tabela 9. Wykaz pojazdów wraz z strukturą paliwową wg raportu CEPIK w roku 2013	15

Tabela 10. Wykaz infrastruktury drogowej z podziałem na kategorie	16

Mapa 1. Schemat infrastruktury elektroenergetycznej na obszarze Gminy Wielka Nieszawka

Źródło: Energa-Operator S.A.

Tabela 1. Szczegółowy wykaz stacji transformatorowych SN/nN Energa-Operator S.A.

| Lp. | Nazwa stacji Sn/nN | Nr stacji | Moc stacji [kVa] | Typ | Właściciel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czerniewice 5 | STA1-0123 | 160 | STSKpu 20/250 | Energa Operator |
| 2 | Brzoza 2 | STA1-0092 | 100 | ŻH 15-B | Energa Operator |
| 3 | Brzoza 2 | STA1-0091 | 100 | 2B2A | Energa Operator |
| 4 | Chorągiewka PKP | STA1-0141 | 50 | STS 20/250 | Energa Operator |
| 5 | Chorągiewka Zasuwy | STA1-1628 | 40 | STSa 20a/250 | Energa Operator |
| 6 | Mała Nieszawka 16 | STA1-0745 | 160 | STS 20/250 | Energa Operator |
| 7 | Cierpice 4 | STA1-0167 | 250 | ŻH 15-B | Energa Operator |
| 8 | Cierpice 7 | STA1-0169 | 63 | STSa 20/100 | Energa Operator |
| 9 | Dybowo Oświetlenie Słupa | STA1-0241 | 50 | STSa 20/100 | Energa Operator |
| 10 | Wola Nieszawka 2 | STA1-1521 | 100 | STS 20/250 | Energa Operator |
| 11 | Brzoza 3 | STA1-0093 | 250 | STSp 20/250 | Energa Operator |
| 12 | Czerniewice 4 Strzelnica | STA1-0197 | 25 | STS 20/250 | Energa Operator |
| 13 | Mała Nieszawka 2 | STA1-0749 | 60 | ŻH 15-B | Energa Operator |
| 14 | Mała Nieszawka 22 | STA1-0751 | 250 | STSpw 20/250 | Energa Operator |
| 15 | Mała Nieszawka 15 | STA1-0744 | 63 | STS 20/100 | Energa Operator |
| 16 | Cierpice 11 Szkoła | STA1-0164 | 160 | STSu 20/250 | Energa Operator |
| 17 | Cierpice 1 | STA1-0162 | 160 | ŻH 15-B | Energa Operator |
| 18 | Cierpice 3 | STA1-0166 | 50 | STS 20/250 | Energa Operator |
| 19 | Cierpice 2 | STA1-0165 | 100 | ŻH 15-B | Energa Operator |
| 20 | Wielka Nieszawka 3 | STA1-1522 | 63 | ŻH 15-B | Energa Operator |
| 21 | Wielka Nieszawka 1 | STA1-1520 | 160 | STSa 20/250 | Energa Operator |
| 22 | Wielka Nieszawka 5 | STA1-1524 | 160 | STSa 20/250 | Energa Operator |
| 23 | Wielka Nieszawka 4 | STA1-1523 | 100 | STSa 20/250 | Energa Operator |
| 24 | Wielka Nieszawka 6 | STA1-1525 | 250 | STSa 20/250 | Energa Operator |
| 25 | Mała Nieszawka 18 | STA1-0742 | 160 | STSa 20/250 | Energa Operator |
| 26 | Mała Nieszawka 17 | STA1-0746 | 100 | STSa 20/250 | Energa Operator |
| 27 | Mała Nieszawka 12 | STA1-0741 | 250 | STSa 20/250 | Energa Operator |
| 28 | Mała Nieszawka 11 | STA1-0740 | Brak danych | STSa 20/250 | Energa Operator |
| 29 | Mała Nieszawka 14 | STA1-0743 | 250 | STS 20/250 | Energa Operator |
| 30 | Mała Nieszawka 13 | STA1-0742 | 63 | STS 20/250 | Energa Operator |
| 31 | Mała Nieszawka 10 | STA1-0739 | 100 | STS 20/100 | Energa Operator |
| 32 | Mała Nieszawka 9 | STA1-0758 | 63 | STS 20/100 | Energa Operator |
| 33 | Mała Nieszawka 8 | STA1-0757 | 100 | STS 20/100 | Energa Operator |
| 34 | Mała Nieszawka 5 | STA1-0745 | 250 | STSa 20/250 | Energa Operator |
| 35 | Mała Nieszawka 1 | STA1-0738 | 30 | ŻH 15-B | Energa Operator |
| 36 | Mała Nieszawka 4 | STA1-0752 | 250 | STSa 20/250 | Energa Operator |
| 37 | Mała Nieszawka 6 | STA1-0755 | Brak danych | STS 20/250 | Energa Operator |
| 38 | Mała Nieszawka 7 | STA1-0756 | 250 | STS 20/250 | Energa Operator |
| 39 | Mała Nieszawka 27 | STA1-1745 | 100 | STSku 20/250 | Energa Operator |
| 40 | Mała Nieszawka 24 | STA1-0725 | 160 | STSku 20/250 | Energa Operator |
| 41 | Mała Nieszawka 25 | STA1-0946 | 125 | STSu 20/250 | Energa Operator |
| 42 | Mała Nieszawka 29 | STA1-1768 | 40 | STSuz 20/160 | Energa Operator |
| 43 | Mała Nieszawka 28 | STA1-1740 | 63 | Brak danych | Energa Operator |
| 44 | Mała Nieszawka 26 | STA1-0683 | 100 | STS 20/250-400 | Energa Operator |
| 45 | Wielka Nieszawka | STA1-1290 | 160 | STSu 20/250/400 | Energa Operator |
| 46 | Wielka Nieszawka | STA1-1118 | 400 | STSu 20/250/400 | Energa Operator |
| 47 | Mała Nieszawka | STA1-1799 | 100 | STSp 20/250 | Energa Operator |
| 48 | Wielka Nieszawka | STA1-1875 | 100 | STSku 11-20/250 | Energa Operator |
| 49 | Mała Nieszawka | STA1-1950 | 63 | STSU100 | Energa Operator |
| 50 | Wielka Nieszawka | STA1-1967 | 63 | Brak danych | Energa Operator |
| 51 | Mała Nieszawka | STA1-0752 | 250 | STS 20/250 | Energa Operator |
| 52 | Cierpice 5 | STA1-0168 | 160 | STS 20/250 | Energa Operator |
| 53 | Kąkol 3 | STA1-0497 | 250 | STSpb 20/250 | Energa Operator |
| 54 | Kąkol 2 | STA1-0496 | 125 | STSpb 20/250 | Energa Operator |
| 55 | Kąkol 4 | STA1-0498 | 160 | STS 20/250 | Energa Operator |
| 56 | Cierpice 6 Dybowo | STA1-0170 | 40 | ŻH 15-B | Energa Operator |
| 57 | Kąkol 1 | STA1-0495 | 100 | STSpb 20/250 | Energa Operator |
| 58 | Kąkol 5 | STA1-0499 | 100 | STSu 20/100 | Energa Operator |
| 59 | Wielka Nieszawka Herring | STA1-2013 | Brak danych | STSup 20/400 | Energa Operator |
| 60 | Mała Nieszawka 33 | STA1-2040 | 100 | STSuz 20/160 | Energa Operator |
| 61 | ZS Czerniewice | STA1-0014 | Brak danych | Rozgałęźnik RKP-1 | Energa Operator |
| 62 | Cierpice 12 | STA1-2078 | 63 | STSuo 20/250 | Energa Operator |
| 63 | Wielka Nieszawka 12 | T912223 | Brak danych | STNku 20/400/2 | Energa Operator |
| 64 | Poligonowy Węzeł Łączności obca | STA1-1071 | 800 | Brak danych | Energa Operator i Obcy |
| 65 | Wodociągi Cierpiszewo obca | STA1-1558 | Brak danych | Wyk.niestandardowe | Energa Operator i Obcy |
| 66 | Strzelnica obca | STA1-1388 | 200 | Brak danych | Energa Operator i Obcy |
| 67 | Schron Bunkier obca | STA1-1296 | 200 | Brak danych | Energa Operator i Obcy |
| 68 | Przepompownia Wody Dybowo obca | STA1-1104 | Brak danych | Brak danych | Energa Operator i Obcy |
| 69 | Sachara 2 | STA1-1291 | 160 | STS 20/250 | Energa Operator i Obcy |
| 70 | [TZW RS] Wylęgarnia obca | STA1-1579 | 400 | MSTt 20/630 | Energa Operator i Obcy |
| 71 | Cierpice 10 obca | STA1-0163 | 160 | STSPuo 22-20/250 | Energa Operator i Obcy |
| 72 | ZWKD obca | STA1-1685 | Brak danych | Brak danych | Energa Operator i Oby |

Źródło: Energa-Operator S.A

Tabela 2. Szczegółowy wykaz stacji transformatorowych SN/nN – urządzenia obce

| Długość linii 15 kV | kablowe | 0,03 km |
| --- | --- | --- |
| Stacje transformatorowe 15/0,4 kV | wnętrzowe | 9 szt. |
|  | słupowe | 5 szt. |
|  | kontenerowe | 2 szt. |
|  | inna | 1 szt. |

Źródło: Energa-Operator S.A

Charakterystyka instalacji pompy ciepła na obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji "OLENDER" Wielka Nieszawka

Na obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji "OLENDER" funkcjonują pompy ciepła oraz układ odzysku ciepła oparty również na pompie ciepła. Instalacja ta stanowi wzór wdrożenia technologii niskoemisyjnej zarówno w powiecie jak również w województwie i kraju. Pompy ciepła zasilają układy ogrzewania podłogowego obiektu, wentylacji, ciepłej wody użytkowej, chłodzenia oraz ogrzewają wodę dla wszystkich niecek basenowych. Na obiekcie funkcjonuje ponadto instalacja kolektorów słonecznych wspomagające układ zasilania przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wody basenowej.

System oparty na odnawialnych źródłach energii został zaprojektowany w celu pokrycia zapotrzebowania na ciepło i chłód dla obiektu w następującym ujęciu:

- zapotrzebowanie ciepła do ogrzewania budynku basenu na poziomie 61,3 kW

- zapotrzebowanie ciepła do ogrzewania budynku hotelu na poziomie 110,4 kW

- zapotrzebowanie ciepła do ogrzewania wody basenowej na poziomie 269,0 kW

- zapotrzebowanie ciepła do przygotowania c.w.u. basenu na poziomie 98,0 kW

- zapotrzebowanie ciepła do przygotowania c.w.u. hotelu na poziomie 25,2 kW

- zapotrzebowanie chłodu (szczytowe) na poziomie 380 kW

System oparty jest na 14 pompach ciepła firmy Steibel Eltron o mocy grzewczej od 43 do 67 kW. Pompy te zasilają obiegi grzewcze wodą o temperaturze 35-550 C

Dolnymi źródłami ciepła dla pomp ciepła stanowi kolejno:

- dla pompy PC1 o mocy grzewczej 121,7 kW dolne źródło ciepła stanowi gruntowy wymiennik ciepła, wykonany w postaci 40 sond pionowych o długości 55 m każda. Układ grzewczy jest przeznaczony do ogrzewania wody basenowej w basenie pływackim oraz w miarę potrzeb wspomaga grzanie układu PC2

- dla pompy PC2 o mocy grzewczej 188,7 kW dolne źródło ciepła stanowi gruntowy wymiennik ciepła, wykonany w postaci 60 sond pionowych o długości 55 m każda. Układ grzewczy jest przeznaczony do ogrzewania wody basenowej w basenie rekreacyjnym, wannach whirpool, brodzika dla dzieci

- dla pompy PC7 o mocy grzewczej 218,8 kW dolne źródło ciepła stanowi gruntowy wymiennik ciepła, wykonany w postaci 60 sond pionowych o długości 55 m każda. Układ grzewczy jest przeznaczony do przygotowania wody użytkowej oraz zasilania instalacji wentylacji

- dla pompy PC8- o mocy grzewczej 150,6 kW dolne źródło ciepła stanowi gruntowy wymiennik ciepła, wykonany w postaci 40 sond pionowych o długości 55 m każda. Układ grzewczy jest przeznaczony do zasilania ogrzewania podłogowego

- dla pompy PC9 o mocy grzewczej 109,4 kW dolne źródło ciepła stanowi gruntowy wymiennik ciepła, wykonany w postaci 40 sond poziomych o długości 100 m każda. Układ grzewczy jest przeznaczony do przygotowania wody użytkowej oraz zasilania instalacji wentylacji

Tabela 3. Charakterystyka energetyczna pompy ciepła na obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji „Olender” w roku 2013

| Nr instalacyjny pompy | Moc napędowa pompy [MW] | Liczba godz. pracy pompy | Energia napędowa [MWh] | Współczynnik wydajności cieplnej | Produkcja użytkowego ciepła otoczenia [GJ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,017 | 434 | 7,4 | 3,7 | 72 |
| 2 | 0,019 | 307 | 5,8 | 3,7 | 56 |
| 3 | 0,022 | 4275 | 94,0 | 3,7 | 914 |
| 4 | 0,022 | 3241 | 71,3 | 3,7 | 693 |
| 5 | 0,018 | 3693 | 66,5 | 3,7 | 646 |
| 6 | 0,007 | 1424 | 10,0 | 3,7 | 97 |
| 7 | 0,005 | 897 | 4,9 | 3,7 | 48 |
| 8 | 0,001 | 598 | 0,6 | 3,7 | 6 |
| 9 | 0,007 | 486 | 3,4 | 3,7 | 33 |
| 10 | 0,008 | 895 | 7,2 | 3,7 | 70 |
| 11 | 0,002 | 1874 | 3,7 | 3,7 | 36 |
| 12 | 0,002 | 1159 | 2,3 | 3,7 | 22 |
| 13 | 0,019 | 1572 | 29,9 | 3,7 | 291 |
| 14 | 0,019 | 1886 | 35,8 | 3,7 | 348 |

Źródło: Centrum Sportu i Rekreacji „Olender”

Tabela 4. Charakterystyka energetyczna pompy ciepła na obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji „Olender” w roku 2014

| Nr instalacyjny pompy | Moc (wydajność) cieplna zainstalowanych pomp ciepła [MW] | Równoważny czas pracy z pełnym obciążeniem – HHP [godz.] | Szacunkowe całkowite ciepło użytkowe dostarczone przez pompy ciepła [GJ] | Szacunkowy przeciętny współczynnik wydajności sezonowej SPF | Energia odnawialna dostarczona przez pompy ciepła – ERES [GJ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,052 | 186 | 34,8 | 3,5 | 25 |
| 2 | 0,066 | 1256 | 296,4 | 3,5 | 213 |
| 3 | 0,066 | 3440 | 817,3 | 3,5 | 584 |
| 4 | 0,066 | 2771 | 658,4 | 3,5 | 470 |
| 5 | 0,052 | 3150 | 589,7 | 3,5 | 421 |
| 6 | 0,052 | 3490 | 653,3 | 3,5 | 467 |
| 7 | 0,052 | 1179 | 220,7 | 3,5 | 158 |
| 8 | 0,052 | 3929 | 735,5 | 3,5 | 525 |
| 9 | 0,052 | 2010 | 376,3 | 3,5 | 269 |
| 10 | 0,040 | 1658 | 238,8 | 3,5 | 171 |
| 11 | 0,052 | 791 | 148,1 | 3,5 | 106 |
| 12 | 0,052 | 297 | 55,6 | 3,5 | 40 |
| 13 | 0,052 | 2008 | 375,5 | 3,5 | 268 |
| 14 | 0,052 | 1023 | 191,5 | 3,5 | 137 |

Źródło: Centrum Sportu i Rekreacji „Olender”

Tabela 5. Wykaz energetyczno-środowiskowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

| L.p. | Nazwa obiektu | Adres | Nr ewidencyjny | Moc umowna | I Strefa/dzień | II Strefa/noc | Emisja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Miejscowość | Ulica | Nr budynku/działki |  | [kW] | [kWh] | [kWh] | [kg CO2] |
| 1. | Przepompownia ścieków P-9 | Mała Nieszawka |  |  |  | 6,0 | 375 | 0 | 305 |
| 2. | Przepompownia ścieków P-1 | Wielka Nieszawka |  |  | PL0037910033745580 | 6,0 | 170 | 0 | 138 |
| 3. | Przepompownia ścieków P-6 | Mała Nieszawka | Prosta | dz. 191/35 M | PL0037910033745782 | 6,0 | 180 | 0 | 146 |
| 4. | Przepompownia ścieków P-201 | Wielka Nieszawka | Wierzbowa | dz. 105/2 W | PL0037910037376919 | 6,0 | 205 | 0 | 166 |
| 5. | Przepompownia ścieków P-202 | Mała Nieszawka | Leśna | z. 235/8 | PL0037910037377525 | 6,0 | 2720 | 0 | 2209 |
| 6. | Przepompownia ścieków P-204 | Mała Nieszawka | Toruńska | dz. 191/26 | PL0037910037378232 | 6,0 | 45 | 0 | 37 |
| 7. | Przepompownia ścieków P-219 | Mała Nieszawka | Prosta |  | PL0037910045878967 | 6,0 | 176 | 0 | 143 |
| 8. | Przepompownia ścieków | Mała Nieszawka | Radosna | dz. 192/9 | PL0037910046548671 | 6,0 | 95 | 0 | 77 |
| 9. | Przepompownia ścieków P-14 | Mała Nieszawka | Zielona | 15 | PL0037910023663240 | 1,0 | 1505 | 0 | 1222 |
| 10. | Przepompownia ścieków M4-131 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023663341 | 2,1 | 45 | 0 | 37 |
| 11. | Przepompownia ścieków | Mała Nieszawka | Piękna |  | PL0037910023663442 | 3,0 | 490 | 0 | 398 |
| 12. | Przepompownia ścieków M4-26 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023664957 | 2,1 | 340 | 0 | 276 |
| 13. | Przepompownia ścieków M5-33 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023665058 | 2,1 | 60 | 0 | 49 |
| 14. | Przepompownia ścieków M5-34 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023665159 | 4,2 | 105 | 0 | 85 |
| 15. | Przepompownia ścieków M5-32 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023665260 | 2,1 | 55 | 0 | 45 |
| 16. | Przepompownia ścieków M4-8182 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023665361 | 4,2 | 10 | 0 | 8 |
| 17. | Przepompownia ścieków M5-83 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023665462 | 2,1 | 150 | 0 | 122 |
| 18. | Przepompownia ścieków M5-84 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023665563 | 2,1 | 35 | 0 | 28 |
| 19. | Przepompownia ścieków M5-87 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023665664 | 2,1 | 95 | 0 | 77 |
| 20. | Przepompownia ścieków M4-PC1 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023665765 | 14,5 | 1655 | 0 | 1344 |
| 21. | Przepompownia ścieków 1,2,71 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023665866 | 6,3 | 1185 | 0 | 962 |
| 22. | Przepompownia ścieków M4-3 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023665967 | 2,1 | 115 | 0 | 93 |
| 23. | Przepompownia ścieków M4-4 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023666068 | 2,1 | 100 | 0 | 81 |
| 24. | Przepompownia ścieków M4-5 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023666169 | 2,1 | 75 | 0 | 61 |
| 25. | Przepompownia ścieków M4-6 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023666270 | 2,1 | 35 | 0 | 28 |
| 26. | Przepompownia ścieków M4-7 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023666371 | 2,1 | 90 | 0 | 73 |
| 27. | Przepompownia ścieków M4-8 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023666472 | 2,1 | 70 | 0 | 57 |
| 28. | Przepompownia ścieków M4-9 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023666573 | 2,1 | 45 | 0 | 37 |
| 29. | Przepompownia ścieków M4-10 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023666674 | 2,1 | 45 | 0 | 37 |
| 30. | Przepompownia ścieków M4-11 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023666775 | 2,1 | 70 | 0 | 57 |
| 31. | Przepompownia ścieków M4-74 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023666876 | 2,1 | 110 | 0 | 89 |
| 32. | Przepompownia ścieków M4-7576 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023666977 | 4,2 | 140 | 0 | 114 |
| 33. | Przepompownia ścieków M4-7879 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023667078 | 4,2 | 245 | 0 | 199 |
| 34. | Przepompownia ścieków M4-80 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023667179 | 5,3 | 65 | 0 | 53 |
| 35. | Przepompownia ścieków M4-22 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023667280 | 4,2 | 22 | 0 | 18 |
| 36. | Przepompownia ścieków M4-2425 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023667381 | 4,2 | 1150 | 0 | 934 |
| 37. | Przepompownia ścieków M7-57 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023667482 | 2,1 | 5 | 0 | 4 |
| 38. | Przepompownia ścieków M7-51 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023667583 | 2,1 | 115 | 0 | 93 |
| 39. | Przepompownia ścieków M7-52 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023667684 | 6,3 | 270 | 0 | 219 |
| 40. | Przepompownia ścieków M7-54 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023667785 | 4,2 | 1445 | 0 | 1173 |
| 41. | Przepompownia ścieków M7-59 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023667886 | 2,1 | 80 | 0 | 65 |
| 42. | Przepompownia ścieków M4-73 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023667987 | 2,1 | 250 | 0 | 203 |
| 43. | Przepompownia ścieków M4-72 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023668088 | 2,1 | 90 | 0 | 73 |
| 44. | Przepompownia ścieków M5-66 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023668189 | 2,1 | 725 | 0 | 589 |
| 45. | Przepompownia ścieków 67, 68, | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023668290 | 6,3 | 250 | 0 | 203 |
| 46. | Przepompownia ścieków M5-61 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023668391 | 2,1 | 160 | 0 | 130 |
| 47. | Przepompownia ścieków M5-62 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023668492 | 2,1 | 20 | 0 | 16 |
| 48. | Przepompownia ścieków M5-63 | Mała Nieszawka | Rzemieślnicza |  | PL0037910023668593 | 2,1 | 220 | 0 | 179 |
| 49. | Przepompownia ścieków M5-64 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023668694 | 2,1 | 145 | 0 | 118 |
| 50. | Przepompownia ścieków M5-65 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023668795 | 2,1 | 60 | 0 | 49 |
| 51. | Przepompownia ścieków M6-36 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023668896 | 2,1 | 710 | 0 | 577 |
| 52. | Przepompownia ścieków M6-37 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023668900 | 2,1 | 30 | 0 | 24 |
| 53. | Przepompownia ścieków M6-38 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023669001 | 2,1 | 805 | 0 | 654 |
| 54. | Przepompownia ścieków M6-40 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023669102 | 2,1 | 1060 | 0 | 861 |
| 55. | Przepompownia ścieków M6-41 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023669203 | 2,1 | 95 | 0 | 77 |
| 56. | Przepompownia ścieków M6-42 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023669304 | 2,1 | 290 | 0 | 235 |
| 57. | Przepompownia ścieków M6-43 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023669405 | 2,1 | 40 | 0 | 32 |
| 58. | Przepompownia ścieków M6-4445 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023669506 | 2,1 | 180 | 0 | 146 |
| 59. | Przepompownia ścieków M6-46 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023669607 | 2,1 | 195 | 0 | 158 |
| 60. | Przepompownia ścieków M6-47 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023669708 | 2,1 | 55 | 0 | 45 |
| 61. | Przepompownia ścieków M6-48 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023669809 | 2,1 | 795 | 0 | 646 |
| 62. | Przepompownia ścieków M6-4950 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023669910 | 4,2 | 205 | 0 | 166 |
| 63. | Przepompownia ścieków M6-60 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023670011 | 2,1 | 710 | 0 | 577 |
| 64. | Przepompownia ścieków M7-27 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023670112 | 6,3 | 240 | 0 | 195 |
| 65. | Przepompownia ścieków M7-30 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023670213 | 2,1 | 205 | 0 | 166 |
| 66. | Przepompownia ścieków M5-31 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023670314 | 2,1 | 35 | 0 | 28 |
| 67. | Przepompownia ścieków M5-87A | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023670415 | 2,1 | 130 | 0 | 106 |
| 68. | Przepompownia ścieków M8-PC-2 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023670516 | 8,5 | 955 | 0 | 775 |
| 69. | Przepompownia ścieków M8-113 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023670617 | 2,1 | 5 | 0 | 4 |
| 70. | Przepompownia ścieków M8-114 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023670718 | 1,6 | 45 | 0 | 37 |
| 71. | Przepompownia ścieków M8-115 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023670819 | 2,1 | 35 | 0 | 28 |
| 72. | Przepompownia ścieków M8-116 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023670920 | 2,1 | 55 | 0 | 45 |
| 73. | Przepompownia ścieków M8-117 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023671021 | 2,1 | 25 | 0 | 20 |
| 74. | Przepompownia ścieków M8-118 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023671122 | 2,1 | 230 | 0 | 187 |
| 75. | Przepompownia ścieków M8-120 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023671223 | 4,2 | 930 | 0 | 755 |
| 76. | Przepompownia ścieków M10-121 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023671324 | 2,1 | 900 | 0 | 731 |
| 77. | Przepompownia ścieków M10-122 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023671425 | 2,1 | 110 | 0 | 89 |
| 78. | Przepompownia ścieków M10-123 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023671526 | 2,1 | 135 | 0 | 110 |
| 79. | Przepompownia ścieków M10-124 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023671627 | 2,1 | 1320 | 0 | 1072 |
| 80. | Przepompownia ścieków M10-125 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023671728 | 2,1 | 1080 | 0 | 877 |
| 81. | Przepompownia ścieków M10-126 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023671829 | 2,1 | 170 | 0 | 138 |
| 82. | Przepompownia ścieków nr 104 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023671930 | 4,2 | 750 | 0 | 609 |
| 83. | Przepompownia ścieków nr 129 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023672031 | 2,1 | 5 | 0 | 4 |
| 84. | Przepompownia ścieków nr 127 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023672132 | 2,1 | 100 | 0 | 81 |
| 85. | Przepompownia ścieków | Wielka Nieszawka | Toruńska | 51 | PL0037910023673849 | 5,5 | 2345 | 0 | 1904 |
| 86. | Przepompownia ścieków W2-P3 | Wielka Nieszawka |  |  | PL0037910023673950 | 1,0 | 695 | 0 | 564 |
| 87. | Przepompownia ścieków W2-P2 | Wielka Nieszawka |  |  | PL0037910023674253 | 1,0 | 455 | 0 | 369 |
| 88. | Przepompownia ścieków M8-69 | Wielka Nieszawka |  |  | PL0037910023674354 | 2,1 | 325 | 0 | 264 |
| 89. | Przepompownia ścieków M8-70 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023674455 | 2,1 | 55 | 0 | 45 |
| 90. | Przepompownia ścieków M8-92 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023674556 | 2,1 | 10 | 0 | 8 |
| 91. | Przepompownia ścieków M8-91 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023674657 | 2,1 | 90 | 0 | 73 |
| 92. | Przepompownia ścieków M8-93 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023674758 | 2,1 | 45 | 0 | 37 |
| 93. | Przepompownia ścieków M8-95 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023674859 | 4,1 | 75 | 0 | 61 |
| 94. | Przepompownia ścieków M8-96 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023674960 | 2,1 | 125 | 0 | 102 |
| 95. | Przepompownia ścieków M8-88 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023675061 | 6,3 | 2025 | 0 | 1644 |
| 96. | Przepompownia ścieków M8-90 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023675162 | 2,1 | 90 | 0 | 73 |
| 97. | Przepompownia ścieków M9-108 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023675263 | 2,1 | 480 | 0 | 390 |
| 98. | Przepompownia ścieków M9-109 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023675364 | 2,1 | 2320 | 0 | 1884 |
| 99. | Przepompownia ścieków M9-110 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023675465 | 2,1 | 55 | 0 | 45 |
| 100. | Przepompownia ścieków M9-110A | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023675566 | 2,1 | 165 | 0 | 134 |
| 101. | Przepompownia ścieków M9-111 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023675667 | 2,1 | 175 | 0 | 142 |
| 102. | Przepompownia ścieków M11-130 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023675768 | 2,1 | 30 | 0 | 24 |
| 103. | Przepompownia ścieków M9-128 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023675869 | 2,1 | 20 | 0 | 16 |
| 104. | Przepompownia ścieków M9- 107 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023675970 | 4,2 | 60 | 0 | 49 |
| 105. | Przepompownia ścieków M-27 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023676172 | 4,0 | 165 | 0 | 134 |
| 106. | Przepompownia ścieków P-23 | Wielka Nieszawka |  |  | PL0037910032047474 | 1,7 | 160 | 0 | 130 |
| 107. | Przepompownia ścieków P-24 | Wielka Nieszawka |  |  | PL0037910032121943 | 1,7 | 380 | 0 | 309 |
| 108. | Przepompownia ścieków P-4 | Wielka Nieszawka | Szafirowa | dz. 363/37W | PL0037910033745176 | 6,0 | 125 | 0 | 102 |
| 109. | Przepompownia ścieków P-2 | Wielka Nieszawka | Jaśminowa | dz. 116 | PL0037910034371838 | 6,0 | 150 | 0 | 122 |
| 110. | Przepompownia ścieków P-3 | Wielka Nieszawka | Lipowa | dz. 210/16 | PL0037910034372747 | 6,0 | 1005 | 0 | 816 |
| 111. | Przepompownia ścieków P-6 | Mała Nieszawka | Kalinowa | dz. 26/27 | PL0037910034373858 | 6,0 | 95 | 0 | 77 |
| 112. | Przepompownia ścieków P-8 | Mała Nieszawka | Łąkowa | dz. 250/20 | PL0037910034374565 | 6,0 | 905 | 0 | 735 |
| 113. | Przepompownia ścieków P-7 | Mała Nieszawka | Polna | dz. 193/17 | PL0037910034375272 | 6,0 | 265 | 0 | 215 |
| 114. | Przepompownia ścieków P-11 | Mała Nieszawka | Zacisze | dz. 549 | PL0037910034382447 | 6,0 | 135 | 0 | 110 |
| 115. | Przepompownia ścieków P-10 | Mała Nieszawka | Bliska | dz. 268/18 | PL0037910034382649 | 66,0 | 10 | 0 | 8 |
| 116. | Przepompownia ścieków P-208 | Mała Nieszawka | Toruńska | dz. 376/11 | PL0037910038325192 | 6,0 | 415 | 0 | 337 |
| 117. | Przepompownia ścieków P-207 | Wielka Nieszawka | Przemysłowa | dz. 373/5 | PL0037910038326913 | 6,5 | 625 | 0 | 508 |
| 118. | Przepompownia ścieków P-206 | Wielka Nieszawka | Toruńska | dz. 384/5 | PL0037910038328630 | 6,5 | 2230 | 0 | 1811 |
| 119. | Przepompownia ścieków nr 103 | Wielka Nieszawka | Topolowa |  | PL0037910040320362 | 3,0 | 1610 | 0 | 1307 |
| 120. | Przepompownia ścieków P-212 | Wielka Nieszawka | Pogodna | dz. 165 | PL0037910041808809 | 6,5 | 685 | 0 | 556 |
| 121. | Przepompownia ścieków P-216 | Mała Nieszawka | Toruńska | dz. 97/4 | PL0037910041809415 | 6,5 | 725 | 0 | 589 |
| 122. | Przepompownia ścieków P-217 | Mała Nieszawka | Złota | dz. 350/53W | PL0037910041810122 | 6,5 | 90 | 0 | 73 |
| 123. | Przepompownia ścieków P-214 | Mała Nieszawka | Polna | dz. 218/8 | PL0037910042211559 | 6,5 | 115 | 0 | 93 |
| 124. | Przepompownia ścieków P-213 | Mała Nieszawka | Polna | dz. 218/21 | PL0037910042214589 | 6,5 | 130 | 0 | 106 |
| 125. | Przepompownia ścieków P-219 | Wielka Nieszawka | Toruńska | dz. 101/8 | PL0037910042595014 | 6,5 | 55 | 0 | 45 |
| 126. | Przepompownia ścieków P-215 | Wielka Nieszawka |  | dz. 195 | PL0037910043087286 | 6,5 | 40 | 0 | 32 |
| 127. | Przepompownia ścieków P-221 | Wielka Nieszawka | Spółdzielcza | dz. 179 | PL0037910045083769 | 6,5 | 60 | 0 | 49 |
| 128. | Przepompownia ścieków P-218 | Wielka Nieszawka | Toruńska |  | PL0037910045795004 | 6,5 | 60 | 0 | 49 |
| 129. | Przepompownia ścieków M16-12 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023663543 | 2,1 | 80 | 0 | 65 |
| 130. | Przepompownia ścieków M16-13 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023663644 | 4,2 | 1925 | 0 | 1563 |
| 131. | Przepompownia ścieków M16-21d | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023663745 | 1,6 | 145 | 0 | 118 |
| 132. | Przepompownia ścieków M16-15 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023663846 | 4,2 | 185 | 0 | 150 |
| 133. | Przepompownia ścieków M15-20 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023663947 | 1,6 | 65 | 0 | 53 |
| 134. | Przepompownia ścieków M16-16 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023664048 | 4,1 | 160 | 0 | 130 |
| 135. | Przepompownia ścieków M15-19 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023664149 | 2,1 | 640 | 0 | 520 |
| 136. | Przepompownia ścieków M15-21 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023664250 | 3,2 | 80 | 0 | 65 |
| 137. | Przepompownia ścieków nr 103 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023664351 | 2,1 | 70 | 0 | 57 |
| 138. | Przepompownia ścieków nr 102 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023664452 | 2,1 | 525 | 0 | 426 |
| 139. | Przepompownia ścieków nr 100 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023664553 | 2,1 | 60 | 0 | 49 |
| 140. | Przepompownia ścieków nr 98 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023664654 | 2,1 | 60 | 0 | 49 |
| 141. | Przepompownia ścieków nr 97 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023664755 | 2,1 | 515 | 0 | 418 |
| 142. | Przepompownia ścieków nr 99 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023664856 | 4,2 | 175 | 0 | 142 |
| 143. | Przepompownia ścieków C11-P7 | Cierpice |  |  | PL0037910023672233 | 8,4 | 2890 | 0 | 2347 |
| 144. | Przepompownia ścieków C7 | Cierpice |  |  | PL0037910023672435 | 2,0 | 525 | 0 | 426 |
| 145. | Przepompownia ścieków P-11 | Cierpice | Leśna |  | PL0037910023672536 | 1,0 | 285 | 0 | 231 |
| 146. | Przepompownia ścieków P-9 | Cierpice |  |  | PL0037910023672637 | 1,0 | 200 | 0 | 162 |
| 147. | Przepompownia ścieków P-12 | Cierpice | Parkowa |  | PL0037910023672738 | 1,0 | 605 | 0 | 491 |
| 148. | Przepompownia ścieków C2-P10 | Cierpice |  |  | PL0037910023672940 | 1,0 | 475 | 0 | 386 |
| 149. | Przepompownia ścieków C4-P27 | Cierpice | Dworcowa |  | PL0037910023673142 | 2,2 | 30 | 0 | 24 |
| 150. | Przepompownia ścieków P-20 | Cierpice |  |  | PL0037910023673243 | 1,4 | 115 | 0 | 93 |
| 151. | Przepompownia ścieków P-25 | Cierpice | Sosnowa |  | PL0037910023673344 | 6,0 | 2005 | 0 | 1628 |
| 152. | Przepompownia ścieków K3-P15 | Cierpice | Długa |  | PL0037910023673445 | 7,5 | 1700 | 0 | 1380 |
| 153. | Przepompownia ścieków K2-P16 | Kąkol |  |  | PL0037910023673546 | 1,0 | 2320 | 0 | 1884 |
| 154. | Przepompownia ścieków P-18 | Cierpice | Sosnowa |  | PL0037910023673647 | 2,1 | 455 | 0 | 369 |
| 155. | Przepompownia ścieków P-19 | Kąkol |  |  | PL0037910023673748 | 1,0 | 885 | 0 | 719 |
| 156. | Przepompownia ścieków P-22 | Cierpice |  |  | PL0037910032041818 | 1,4 | 210 | 0 | 171 |
| 157. | Przepompownia ścieków P-17 | Cierpice | Bydgoska | 14 | PL0037910032045959 | 1,6 | 815 | 0 | 662 |
| 158. | Przepompownia ścieków P-211 | Wielka Nieszawka | Szkolna | dz. 280/3 | PL0037910040644102 | 6,5 | 105 | 0 | 85 |
| 159. | Przepompownia ścieków P-209 | Wielka Nieszawka | Szkolna | dz. 306 | PL0037910040644809 | 20,5 | 90 | 0 | 73 |
| 160. | Przepompownia ścieków P-210 | Wielka Nieszawka |  | dz. 320/1 | PL0037910040648647 | 6,5 | 100 | 0 | 81 |
| 161. | Przepompownia ścieków P-220 | Cierpice | Parkowa | dz. 165/3 | PL0037910043543994 | 6,5 | 945 | 0 | 767 |
| 162. | Przepompownia ścieków M9-106 | Mała Nieszawka |  |  | PL0037910023676071 | 2,0 | 20 | 0 | 16 |
| 163. | Przepompownia ścieków | Mała Nieszawka | Rzemieślnic | dz. 264 | PL0037910047244647 | 6,5 | 5 | 0 | 4 |
| 164. | Przepompownia ścieków | Mała Nieszawka | Toruńska | dz. 199/11 | PL0037910047244748 | 6,5 | 60 | 0 | 49 |
| 165. | Przepompownia ścieków P230 | Cierpice |  | dz. 69/40 |  | 6,5 |  | 0 | 0 |
| 166. | Przepompownia ścieków P229 | Cierpice | Liliowa | dz. 190/4 | PL0037910048958416 | 12,5 | 500 | 0 | 406 |
| 167. | Przepompownia ścieków P231 | Wielka Nieszawka | Zielona | dz. 346/55 | PL0037910049233248 | 5,5 | 250 | 0 | 203 |
| 168. | Przepompownia ścieków P233 | Mała Nieszawka | Topolowa | dz. 42/4 | PL0037910049113717 | 6,5 | 250 | 0 | 203 |
| 169. | Przepompownia ścieków P1 | Mała Nieszawka | Olchowa | dz. 177 | PL0037910049250527 | 3,5 | 250 | 0 | 203 |
| 170. | Przepompownia wód opadowych | Mała Nieszawka | Łagodna | dz. 521 | PL0037910049110178 | 5,5 | 250 | 0 | 203 |
| 171. | Przepompownia ścieków W2-P1 | Wielka Nieszawka |  |  | PL0037910023674051 | 8,4 | 1398 | 2097 | 2838 |
| 172. | Przepompownia ścieków W2-P4 | Wielka Nieszawka |  |  | PL0037910023674152 | 1,8 | 1398 | 2097 | 2838 |
| 173. | Przepompownia ścieków P-205 | Mała Nieszawka | Olszynowa |  | PL0037910037719045 | 6,0 | 3300 | 4990 | 6731 |
| 174. | Przepompownia ścieków P-203 | Mała Nieszawka | Piaskowa | dz. 277 | PL0037910037771686 | 6,0 | 1422 | 2133 | 2887 |
| 175. | Przepompownia ścieków C5-P6 | Cierpice |  |  | PL0037910023672334 | 9,8 | 2460 | 3690 | 4994 |
| 176. | Przepompownia ścieków P-13 | Cierpice | Parkowa |  | PL0037910023672839 | 1,0 | 1900 | 2770 | 3792 |
| 177. | Oczyszczalnia ścieków | Mała Nieszawka | Toruńska |  | PL0037910040476673 | 63,7 | 122880 | 0 | 99779 |
| 178. | Przepompownia ścieków C4-P26 | Cierpice | Dworcowa |  | PL0037910023673041 | bd | 240 | 0 | 195 |
| Razem | 782,2 | 204436 | 17777 | 180437 |

Źródło: Urząd Gminy Wielka Nieszawka

Tabela 6. Wykaz energetyczno-środowiskowy infrastruktury oświetlenia ulic

| Miejscowość | Moc umowna [kW] | Nr ewidencyjny | Zużycie energii elektrycznej [kWh] | Emisja [tCO2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mała Nieszawka | 3,5 | PL0037910048565160 | 1100 | 0,89 |
| Cierpice | 3,5 | PL0037910048620431 | 1100 | 0,89 |
| Mała Nieszawka | 3,5 | PL0037910048967308 | 1000 | 0,81 |
| Cierpice | 3,5 | PL0037910048677823 | 2000 | 1,62 |
| Mała Nieszawka | 2,5 | PL0037910040321170 | 2100 | 1,71 |
| Brzoza | 1,5 | PL0037910024110046 | 870 | 0,71 |
| Cierpice | 2,5 | PL0037910036559186 | 3930 | 3,19 |
| Cierpice | 2,5 | PL0037910036551109 | 2180 | 1,77 |
| Brzoza | 4 | PL003791003652422 | 6100 | 4,95 |
| Cierpice | 2,5 | PL0037910040321372 | 4800 | 3,90 |
| Cierpice | 1,5 | PL0037910040321675 | 5660 | 4,60 |
| Cierpice | 8,5 | PL0037910043489636 | 10460 | 8,49 |
| Wielka Nieszawka | 2 | PL0037910030303801 | 2180 | 1,77 |
| Mała Nieszawka | 2,5 | PL0037910036557267 | 3980 | 3,23 |
| Wielka Nieszawka | 2,5 | PL0037910040328176 | 2180 | 1,77 |
| Wielka Nieszawka | 2,1 | PL0037910037189686 | 8720 | 7,08 |
| Mała Nieszawka | 2,5 | PL0037910040320968 | 2180 | 1,77 |
| Mała Nieszawka | 5 | PL0037910045850978 | 7850 | 6,37 |
| Mała Nieszawka | 2,5 | PL0037910046551705 | 4809 | 3,91 |
| Mała Nieszawka | 16,5 | PL0037910045714471 | 24030 | 19,51 |
| Wielka Nieszawka | 3,5 | PL0037910048552329 | 1100 | 0,89 |

Źródło: Urząd Gminy Wielka Nieszawka

Tabela 7. Wykaz taboru wykorzystywanego do realizacji zadań własnych Gminy

| Własność | Lp | Przeznaczenie pojazdu | Marka | Model | Pojemność silnika [dm3] | Zużycie oleju napędowego [l] | Zużycie oleju napędowego [MWh] | Emisja [t CO2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urząd Gminy | 1. | przewóz uczniów do szkół | AUTOSAN | H6-10.03S | 4353 | 4154 | 42,02 | 11,22 |
|  | 2. | przewóz uczniów do szkół | RENAULT | TRAFIC | 2000 | 505 | 5,11 | 1,36 |
|  | 3. | pojazd służbowy | ZAFIRA | OPEL | 1900 | 1938 | 19,60 | 5,23 |
|  | 4. | pojazd służbowy | LUBLIN | X | 2417 | 2388 | 24,15 | 6,45 |
|  | 5. | utrzymanie dróg, zieleni itp. | ZEFIR | 85K | 4750 | 3261 | 32,99 | 8,81 |
|  | 6. | utrzymanie dróg, zieleni itp. | BIAŁORUŚ | MTZ82 | 4750 | 1869 | 18,90 | 5,05 |
|  | 7. | utrzymanie dróg, zieleni itp. | MTZ 320 | AMK | 1758 | 788 | 7,97 | 2,13 |
|  | 8. | koparka | JCB | 3CXNATECO | 2200 | 2843 | 28,76 | 7,68 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. | 9. | odbiór odpadów/bezpylny | Volvo | FM Medium XL FM 64R5 | 9635 | 9913 | 100,27 | 26,77 |
|  | 10. | odbiór odpadów/bezpylny | Volvo | FM Medium 6XR | 9365 | 642 | 6,49 | 1,73 |
|  | 11. | odbiór odpadów/bezpylny | Volvo | FM 12 VPL | 12130 | 39 | 0,39 | 0,10 |
|  | 12. | odbiór odpadów/bezpylny | Volvo | FM 9 Faun | 9364 | 207 | 2,09 | 0,56 |
|  | 13. | odbiór odpadów/bezpylny | Volvo | ECOPREC FM 9 | 9364 | 489 | 4,95 | 1,32 |
|  | 14. | odbiór odpadów/bezpylny | Volvo | Medium XL FM9 | 10800 | 400 | 4,05 | 1,08 |
|  | 15. | odbiór odpadów/bezpylny | Volvo | Medium XL FM9 | 9364 | 30 | 0,30 | 0,08 |
|  | 16. | odbiór odpadów/bezpylny | Volvo | ECOPREC FM 9 | 7284 | 131 | 1,33 | 0,36 |
|  | 17. | odbiór odpadów/bezpylny | Jelcz | P422 | 11100 | 2070 | 20,94 | 5,59 |
|  | 18. | odbiór odpadów/bezpylny | Mercedes Benz | 1523L | 6370 | 276 | 2,79 | 0,74 |
|  | 19. | odbiór odpadów/koszowy | Lublin | SK-2 | 2417 | 203 | 2,05 | 0,55 |
|  | 20. | wywrotka/wymiana pojemników | Jelcz | 325 | 14250 | 185 | 1,87 | 0,50 |
|  | 21. | wywrotka/wymiana pojemników | Jelcz | 315 | 11100 | 64 | 0,65 | 0,17 |
|  | 22. | wywrotka/wymiana pojemników | DAF | FAD 85C F 380 | 12580 | 52 | 0,53 | 0,14 |
|  | 23. | skrzyniowy/wymiana pojemników | Jelcz | 325P | 11100 | 129 | 1,30 | 0,35 |
|  | 24. | kontenerowy | Multicar | m26 | 2800 | 63 | 0,64 | 0,17 |
|  | 25. | kontenerowy | Volvo | FL 4XR3 | 7146 | 40 | 0,40 | 0,11 |
|  | 26. | kontenerowy | STAR | SMW-1142 | 6842 | 70 | 0,71 | 0,19 |
|  | 27. | mycie pojemników/hakowy | DAF | LF 55 | 6692 | 592 | 5,99 | 1,60 |
|  | 28. | mycie pojemników/myjka | Jelcz | P422 Bergoni | 11100 | 30 | 0,30 | 0,08 |
|  | 29. | kontrola | Skoda | Fabia | 1400 | 80 | 0,81 | 0,22 |

Źródło: Urząd Gminy Wielka Nieszawka oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

Tabela 8. Wykaz pojazdów wraz z strukturą paliwową wg raportu CEPIK w roku 2013

| RODZAJ | PALIWO GŁÓWNE | PALIWO ALTERNATYWNE | Data Stanu | Liczba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Samochód osobowy | benzyna | gaz płynny (propan_butan) | 12-31-13 | 411 |
| Samochód sanitarny | benzyna | gaz płynny (propan_butan) | 12-31-13 | 1 |
| Samochód ciężarowy | benzyna | gaz płynny (propan_butan) | 12-31-13 | 22 |
| Motocykl | benzyna |  | 12-31-13 | 89 |
| Samochodowy inny | benzyna |  | 12-31-13 | 8 |
| Samochód specjalny | benzyna |  | 12-31-13 | 2 |
| Samochód osobowy | benzyna |  | 12-31-13 | 808 |
| Samochód ciężarowy | benzyna |  | 12-31-13 | 52 |
| Motorower | benzyna |  | 12-31-13 | 160 |
| Samochód osobowy | benzyna bezołowiowa | gaz płynny (propan_butan) | 12-31-13 | 9 |
| Samochód ciężarowy | benzyna bezołowiowa | 12-31-13 | 4 |
| Motorower | benzyna bezołowiowa | 12-31-13 | 3 |
| Motocykl | benzyna bezołowiowa | 12-31-13 | 2 |
| Samochód osobowy | benzyna bezołowiowa | 12-31-13 | 41 |
| Samochód ciężarowy | benzyna uniwersalna | gaz płynny (propan_butan) | 12-31-13 | 2 |
| Samochód osobowy | benzyna uniwersalna | gaz płynny (propan_butan) | 12-31-13 | 5 |
| Samochód osobowy | benzyna uniwersalna | 12-31-13 | 158 |
| Samochód ciężarowy | benzyna uniwersalna | 12-31-13 | 17 |
| Motorower | benzyna uniwersalna | 12-31-13 | 26 |
| Motocykl | benzyna uniwersalna | 12-31-13 | 16 |
| Motorower | energia elektryczna | 12-31-13 | 1 |
| Samochód osobowy | inne |  | 12-31-13 | 9 |
| Motocykl | inne |  | 12-31-13 | 3 |
| Samochód specjalny | inne |  | 12-31-13 | 1 |
| Motorower | inne |  | 12-31-13 | 1 |
| Ciągnik rolniczy | inne |  | 12-31-13 | 2 |
| Samochód ciężarowy | inne |  | 12-31-13 | 21 |
| Motorower | mieszane paliwo-olej | 12-31-13 | 2 |
| Samochód ciężarowy | olej napędowy | gaz płynny (propan_butan) | 12-31-13 | 1 |
| Autobus | olej napędowy | 12-31-13 | 2 |
| Samochód specjalny | olej napędowy | 12-31-13 | 5 |
| Samochód sanitarny | olej napędowy | 12-31-13 | 1 |
| Samochód ciężarowy | olej napędowy | 12-31-13 | 373 |
| Samochód osobowy | olej napędowy | 12-31-13 | 667 |
| Ciągnik samochodowy | olej napędowy | 12-31-13 | 114 |
| Ciągnik rolniczy | olej napędowy | 12-31-13 | 79 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Tabela 9. Wykaz pojazdów wraz z strukturą paliwową wg raportu CEPIK w roku 2013

| RODZAJ | PALIWO GŁÓWNE | PALIWO ALTERNATYWNE | Data Stanu | Liczba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Samochód osobowy | benzyna | gaz płynny (propan_butan) | 12-31-14 | 425 |
| Samochód ciężarowy | benzyna | gaz płynny (propan_butan) | 12-31-14 | 21 |
| Samochód ciężarowy | benzyna |  | 12-31-14 | 53 |
| Samochód specjalny | benzyna |  | 12-31-14 | 2 |
| Motocykl | benzyna |  | 12-31-14 | 88 |
| Motorower | benzyna |  | 12-31-14 | 171 |
| Samochód osobowy | benzyna |  | 12-31-14 | 842 |
| Samochodowy inny | benzyna |  | 12-31-14 | 7 |
| Samochód osobowy | benzyna bezołowiowa | gaz płynny (propan_butan) | 12-31-14 | 9 |
| Samochód osobowy | benzyna bezołowiowa | 12-31-14 | 35 |
| Samochód ciężarowy | benzyna bezołowiowa | 12-31-14 | 4 |
| Motorower | benzyna bezołowiowa | 12-31-14 | 3 |
| Motocykl | benzyna bezołowiowa | 12-31-14 | 2 |
| Samochód osobowy | benzyna uniwersalna | gaz płynny (propan_butan) | 12-31-14 | 5 |
| Samochód ciężarowy | benzyna uniwersalna | gaz płynny (propan_butan) | 12-31-14 | 2 |
| Samochód osobowy | benzyna uniwersalna | 12-31-14 | 158 |
| Motocykl | benzyna uniwersalna | 12-31-14 | 16 |
| Motorower | benzyna uniwersalna | 12-31-14 | 26 |
| Samochód ciężarowy | benzyna uniwersalna | 12-31-14 | 17 |
| Motorower | energia elektryczna | 12-31-14 | 1 |
| Motocykl | inne |  | 12-31-14 | 3 |
| Samochód specjalny | inne |  | 12-31-14 | 1 |
| Motorower | inne |  | 12-31-14 | 1 |
| Samochód osobowy | inne |  | 12-31-14 | 9 |
| Samochód ciężarowy | inne |  | 12-31-14 | 21 |
| Ciągnik rolniczy | inne |  | 12-31-14 | 2 |
| Motorower | mieszane paliwo-olej | 12-31-14 | 2 |
| Samochód ciężarowy | olej napędowy | gaz płynny (propan_butan) | 12-31-14 | 1 |
| Samochód osobowy | olej napędowy | 12-31-14 | 721 |
| Autobus | olej napędowy | 12-31-14 | 2 |
| Ciągnik samochodowy | olej napędowy | 12-31-14 | 120 |
| Samochód sanitarny | olej napędowy | 12-31-14 | 1 |
| Ciągnik rolniczy | olej napędowy | 12-31-14 | 79 |
| Samochód specjalny | olej napędowy | 12-31-14 | 5 |
| Samochód ciężarowy | olej napędowy | 12-31-14 | 390 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Tabela 10. Wykaz infrastruktury drogowej z podziałem na kategorie

| klasa drogi | nr drogi | relacja/przebieg | długość drogi na obszarze gminy [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| Drogi krajowe |
| A | A 1 | wschodnia część gminy | 5350 |
| G | 91 | od granicy z Toruniem do granicy z gminą Aleksandrów Kujawski | 2850 |
| S oraz G | 10 | od granicy z gminą Solec Kuj. do A 1 | 18600 |
| G | 15 | od granicy z Toruniem do granicy z gminą Gniewkowo | 6750 |
| Drogi wojewódzkie |
| Z | 200 | od DK 10 do stacji PKP | 784 |
| Z | 250 | od DK 15 do granicy z gm. Aleksandrów Kuj. | 3600 |
| Z | 273 | od DK 10 do granicy z Toruniem | 7120 |
| Drogi powiatowe |
| L | 2033 | Cierpice - Rojewo | 5120 |
| L | 2034 | od DK 15 do granicy z Toruniem (Glinki) | 1657 |
| Drogi gminne |
| L | 100903C | od granicy gminy (Dybowo - przepompownia do ul. Wiślanej - koniec na słupku z op | 6158 |
| L | 100905C | od budynku mieszkalnego ul. Ciechocińska 1 do drogi Krajowej Nr 1 | 3876 |
| L | 101002C | od nasypu do końca ulicy ( koniec płyt) | 245 |
| L | 100983C | od drogi krajowej Nr 1 do ul. Ciechocińskiej | 176 |
| L | 100907C | od ul. Ciechocińskiej do działki nr 110/2 /wał nad Wisłą/ | 908 |
| L | 100984C | od drogi woj. 258 do końca ulicy / hydrant/ | 202 |
| L | 100906C | od ul. Ciechocińskiej do drogi krajowej Nr 1 | 144 |
| L | 100922C | od ul. Szkolej do końca ulicy / działka nr 127/17 / | 212 |
| L | 101010C | od ul. Dobrej do działki nr 2064/3 | 468 |
| L | 100923C | od ul. Leśnej do końca ulicy / działka 84/20 / | 150 |
| L | 101013C | od ul. Sosnowej do ul. Dybowskiej | 184 |
| L | 101001C | od ul. Brzozowej do ul. Sosnowej | 163 |
| L | 101012C | od działki nr 38/18 do działki nr 38/23 | 56 |
| L | 101007C | od ul. Szkolnej do działki 121/23 | 181 |
| L | 101000C | od ul. Gniewkowskiej do ul. Sosnowej | 636 |
| L | 101015C | od drogi krajowej Nr 15 do końca ulicy | 1420 |
| L | 101006C | od ulicy Parkowej (koniec ) do ul. Parkowej ( początek) | 248 |
| L | 100909C | od drogi krajowej nr 10 do drogi nr 3 | 1795 |
| L | 101008C | od ul. Dybowskiej do działki nr 41/11 | 855 |
| L | 101009C | od działki nr 2063/7 do działki 2063/7 | 243 |
| L | 100911C | od granicy gminy ( drewniany krzyż ) do drogi krajowej nr 10 | 2251 |
| L | 100999C | od ul. Dybowskiej do Sosnowej | 365 |
| L | 101016C | od ul. Sosnowej do ul. Brzozowej | 248 |
| L | 100913C | od ul. Dworcowej do ul. Szkolnej | 1364 |
| L | 100914C | od ul. Ogrodowej do działki 141/7 | 148 |
| L | 100915C | od ul. Szkolnej do dr.krajowej 10 | 2167 |
| L | 100916C | od drogi krajowej Nr 10 do ul. Wiślanej | 1337 |
| L | 100917C | od ul. Toruńskiej do ul. Kolejowej | 944 |
| L | 100918C | od ul. Leśnej do ul. Cichej | 268 |
| L | 100919C | od ul. Szkolej do końca ulicy | 301 |
| L | 100920C | od drogi krajowej nr 10 do ul. Dybowskiej | 3510 |
| L | 101004C | od ul. Parkowej do działki nr 165/4 | 216 |
| L | 101005C | od ul, Spokojnej do końca ulicy (do słupka H+z) | 60 |
| L | 101014C | od ul. Sosnowej do ul. Brzozowej | 240 |
| L | 100924C | od ul. Szkolnej do ul. Kolejowej | 560 |
| L | 101011C | od działki nr 646 i 647 do ul. Dybowskiej-na odcinku 677 m brak drogi ( wysypisko doły) | 677 |
| L | 100934C | od ul. Toruńskiej do ul. Bydgoskiej | 2147 |
| L | 100943C | od ul. Toruńskiej do torów | 922 |
| L | 100950C | od ul. Słonecznej do końca ulicy ( koniec na ogrodzeniu) | 112 |
| L | 101021C | od działki nr 280/40 do działki nr 280/45 | 113 |
| L | 100972C | od ul. Olszynowej do końca ulicy | 57 |
| L | 100982C | od ul. Toruńskiej do końca ulicy / wjazd do posesji/ | 180 |
| L | 100989C | od ul. Toruńskiej do końca ulicy | 340 |
| L | 100967C | od ulicy Nieszawskiej dokońca ulicy( koniec na ogrodzeniu) | 157,5 |
| L | 100939C | od ul. Rzemieślniczej do ul. Łagodnej | 138 |
| L | 100964C | od ul. Rzemieślniczej do końca drogi | 111 |
| L | 101003C | od ul. Prostej do końca ulicy | 307 |
| L | 101020C | od ul. Krętej do wj do posesji / na wprost/ | 320 |
| L | 100963C | od ul. Rzemieślniczej do końca drogi ( wjazd do posesji) | 108 |
| L | 100925C | od ul. Toruńskiej do bramy | 48 |
| L | 100926C | od ul. Toruńskiej do końca ulicy / koniec na działce/ | 153 |
| L | 100973C | od ul. Olszynowej do końca ulicy | 80 |
| L | 100927C | od ul. Rzemieślniczej do końca ulicy ( koniec na ogrodzeniu ul. Dębowa 15) | 192 |
| L | 100968C | od ul. Toruńskiej do końca ulicy /rów/ | 180 |
| L | 100990C | od ul. Leśnej do rowu | 110 |
| L | 100928C | od ul. Słonecznej do końca ulicy | 66 |
| L | 100929C | od ul. Wałowej do ul. Topolowej | 315 |
| L | 100930C | od ul. Wodociągowej do końca ulicy | 247 |
| L | 100931C | od ul. Bydgoskiej do ul.Bydgoskiej | 822 |
| L | 100932C | od ul. Toruńskij do drogi 100903C | 1525 |
| L | 100977C | od ul. Krętej do gospodarza ( koniec ulicy) | 155 |
| L | 100978C | od ul. Krętej do granicy miasta /wał przeciwpowodziowy/ | 734 |
| L | 100933C | od ul. Słonecznej do ul. Kwiatowej | 223 |
| L | 100965C | od ul. Kwiatowej do końca ulicy ( koniec na ogrodzeniu) | 50 |
| L | 100935C | od ul. Toruńskiej do końca ulicy ( wjazd do posesji) | 93 |
| L | 100985C | od żółtego słupka o numerze 33 na przeciw stacji poboru wody do ul. Wodociągowej | 1954 |
| L | 100936C | od ul. Rzemieślniczej do ul. Nowej | 244 |
| L | 100980C | od ul. Nieszawskiej do końca ulicy / koniec na działce/ | 190 |
| L | 100938C | od ul. Toruńskiej do końca ulicy / ul. Miła 10/ | 134 |
| L | 100974C | od ul. Toruńskiej do końca ulicy | 137 |
| L | 100940C | od ul. Toruńskiej do końca ulicy | 324 |
| L | 100971C | od ul. Prostej do ul. Leśnej | 584 |
| L | 100941C | od ul. Toruńskiej do końca ulicy / bagna/ | 289 |
| L | 100979C | od kanału do drogi gminnej 100930C | 1341 |
| L | 100986C | od ul. Przemysłowej do końca ulicy / wjazd do posesji ul. Ostoja 10 - FIRMA PLASTECH/ | 215 |
| L | 100942C | od ul. Toruńskiej do końca ulicy ( wjazd do posesji) | 340 |
| L | 100975C | od ul. Toruńskiej do ul. Toruńskiej | 396 |
| L | 100981C | od ul. Toruńskiej do końca ulicy / koniec na studni kanalizacyjnej/ | 160 |
| L | 100956C | od ul. Toruńskiej do ul. Szafirowej | 566 |
| L | 100944C | od ul. Toruńskiej do końca ulicy / koniec na rowie/ | 215 |
| L | 100945C | od ul. Toruńskiej do ul. Leśnej | 1562 |
| L | 100946C | od ul. Rzemieślniczej do końca ulicy ( droga poprzeczna) | 225 |
| L | 100947C | od ul. Leśnej do końca ulicy | 156 |
| L | 100969C | od ul. Toruńskiej do ul. Toruńskiej | 2745 |
| L | 100948C | od ul. Toruńskiej do drogi nr 100903C | 1575 |
| L | 101019C | od działki nr 228/28 do słupka granicznego - działka nr 228/13 | 161 |
| L | 100949C | od ul. Toruńskiej do wjazdu do posesji (rów) | 175 |
| L | 100951C | od ul. Toruńskiej do ul. Bydgoskiej | 1475,8 |
| L | 100966C | od ul. Rzemieślniczej do końca ulicy ( koniec na ogrodzeniu) | 310 |
| L | 100976C | od ul. Polnej do końca ulicy ( do rowu) | 184 |
| L | 100970C | od drogi nr 100903C do kanału | 1339 |
| L | 101022C | od ul. Toruńskiej do przepustu /działka 640/ | 727 |
| L | 101023C | od ul. Toruńskiej do działki 265/6 / słupek graniczny na środku jezdni/ | 644 |
| L | 101024C | od ul. Toruńskiej do działki nr 2089/11 ( od km 473 droga nieprzejezdna - pole) | 1279 |
| L | 101025C | od ul. Jaśminowej do działki 114 | 90 |
| L | 100991C | od ul. Toruńskiej do końca ulicy / koniec na studzience kanalizacyjnej/ | 86 |
| L | 100952C | od ul. Toruńskiej do końca ulicy | 90 |
| L | 100987C | od ul. Tulipanowej do ul. Zielonej | 174 |
| L | 100988C | od ul. Toruńskiej do drogi nr 100103C / wał przeciwpowodziowy/ | 569 |
| L | 100992C | od ul. Toruńskiej do ul. Lipowej 1 | 345 |
| L | 100993C | od ul. Lipowej do końca ulicy / rów/ | 382 |
| L | 100904C | od ul. Toruńskiej do drogi 100903C | 538 |
| L | 100954C | od ul. Pięknej do ul. Toruńskiej | 222 |
| L | 100995C | od ul. Spółdzielczej do końca ulicy | 93 |
| L | 100962C | od ul. Toruńskiej do końca działki nr 213/14 | 160 |
| L | 100955C | od ul. Toruńskiej do ul. Zielonej | 332 |
| L | 100996C | od ul. Toruńskiej do ul. Szkolnej | 1306 |
| L | 101017C | od ul. Przemysłowej do ul. Wierzbowej | 612 |
| L | 100994C | od ul. Toruńskiej do końca ulicy | 274 |
| Z | 101018C | od ul. Przemysłowej do ul. Przemysłowej 1 | 353 |
| L | 100957C | od ul. Wierzbowej do drogi krajowej nr 10 | 1764 |
| L | 100958C | od ul. Zielonej do ul. Wierzbowej | 243 |
| L | 100959C | od ul. Toruńskiej do ul. Szkolnej | 1256 |
| L | 100960C | od ul. Toruńskiej do drogi 100903C | 869 |
| L | 100961C | od ul. Toruńskiej do ul. Szkolnej | 1364 |
| L | 100998C | od ul. Zielonej do ul. Wierzbowej | 234 |
| L | 100997C | od rowu do końca ulicy/słupek graniczny działki/ | 398 |

Źródło: Urząd Gminy Wielka Nieszawka